ТУ 9398-001-16419445-2015

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия «Линзы интраокулярные НаноХрусталики» Модель Aquamarine (Аквамарин)

Линзы интраокулярные (сокращенно: ИОЛ) НаноХрусталики модели Аквамарин предназначены для оптической коррекции зрения путем хирургической имплантации внутрь афакичного глаза в условиях офтальмологических клиник и офтальмологических отделений. Изделие обладает гибкостью. Что позволяет имплантировать его через малые операционные разрезы. Проведение имплатанции линзы интраоку- лярной требует высокого уровня хирургического навыка.

- ОПИСАНИЕ

Линзы интраокулярные (сокращенно: ИОЛ) НаноХрусталики модели Аквамарин представляют собой имплантаты офтальмологические, обладающие гибкостью и способностью быстро восстанавливать первоначальную форму, что позволяет имплантировать их через малые операционные разрезы размером 2,2 мм с помощью инжектора с картриджем, или с помощью пинцета.

Заднекамерные интраокулярные линзы Аквамарин, установленные в капсульный мешок вместо естественного хрусталика глаза, выпол- няют функцию преломляющей среды, что позволяет восполнить недостающее значение рефракции глаза и способствует фокусированию изображения в афакичных глазах на сетчатке.

- СВОЙСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Линзы интраокулярные НаноХрусталики модели Аквамарин – это моноблочные заднекамерные линзы, состоящие из формирующей изображение асферической оптической части с опорным периферическими поддерживающими элементами – закрытой гаптикой, выпол- няющей функцию фиксации и поддержки ИОЛ в капсульном мешке. Изготовлены линзы интраокулярные НаноХрусталики модели Аквамарин из высококачественного гидрофильного акрила с УФ-фильтром, отсекающего коротковолновую часть синего спектра. Оптиче- ская часть линзы Аквамарин двояковыпуклая монофокальная и характеризуется высоким коэффициентом преломления. Основные характеристики линзы Аквамарин представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные характеристики линзы Аквамарин

| Конфигурация | Моноблочная |
| --- | --- |
| Оптическая часть | Асферическая, монофокальная |
| Гаптика | Закрытая |
| Содержание воды | 26% |
| Размер операционного разреза | 2,2 мм |
| Обозначение модели линзы | Общий диаметр линзы | Диаметр оптической части линзы | Угол наклона гаптики | Толщина гаптики | Коэффициент преломления |
| Aquamarine (Аквамарин) | Ø11,00 мм | Ø6,00 мм | 0о/5о | 0,290 мм | 1,460 при 20оC 1,457 при 35оC |

Основные размеры и общий вид линзы представлены в таблице 2 и на рисунке 1. Таблица 2. Основные размеры линзы Аквамарин

11,000

6,000

0,290

Угол 0 или 5

Рисунок 1. Основные размеры и общий вид линзы Аквамарин Диапазон значений рефракции представлен в таблице 3.

Таблица 3. Диапазон рефракции линзы Аквамарин

Рисунок 2. Правильное расположение ИОЛ Аквамарин при имплантации

| Модель линзы | Задняя вершинная рефракция линзы (в дптр) |
| --- | --- |
| Аквамарин | +6,00 - +35,00, шаг 0,50 |

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Заднекамерные интраокулярные линзы Аквамарин применяются для имплантации в капсульный мешок пациентам с нарушенным зрением в случае:

- замены естественного хрусталика глаза человека,

- рефракционной коррекции зрения при афакии,

- устойчивой близорукости,

- устойчивой дальнозоркости,

- непереносимости пациентом контактных линз.

- когда применение ИОЛ оправдано профессиональными и иными особенностями жизни пациента (см. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ)

- СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

  - Существует несколько методик имплантации интраокулярных линз. Хирург выбирает ту или иную методику в зависимости от конкретного случая.

  - Перед применением внимательно изучите маркировку: проверьте информацию на упаковке и этикетках, модель линзы, величину диоптрии и дату срока годности.

  - Проверьте упаковку, удостоверьтесь, что она не повреждена и имеет правильную форму.

  - После открытия внешней полиэтиленовой оболочки и картонной упаковки сверьте информацию о линзе (модель, величину диоптрии и серийный номер) на блистере и флаконе с информацией на этикетке внешней упаковки.

  - Откройте блистер и в стерильных условиях достаньте из него флакон. Аккуратно откройте флакон.

  - Осторожно возьмите линзу пинцетом за гаптическую часть и достаньте ее из держателя. Вынимая линзу из держателя, не касайтесь оптической поверхности ИОЛ пинцетом до момента сгибания линзы.

  - Весь рабочий инструментарий должен быть тщательно очищен, чтобы исключить появления следов на линзе в процессе складывания. После складывания ИОЛ необходимо ее имплантировать в течение трех минут.

  - Перед имплантацией осмотрите линзу под увеличением. В случае подозрения на дефект или деформацию, такую линзу следует вернуть изгото-

вителю вместе с упаковкой.

  - Перед операцией хирург должен убедиться в наличии необходимого инструментария.

  - В капсульном мешке задняя асферическая оптическая поверхность линзы с острым углом должна прилежать к задней капсуле хрусталика. Для этого, при имплантации, линзу следует ориентировать следующим образом: гаптический элемент, обращенный во время имплантации ИОЛ к носу пациента – должен быть открыт влево, а гаптический элемент, обращенной ко лбу пациента –вправо (смотреть Рисунок 2).

- ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

При определении возможности проведения операции с имплантацией ИОЛ, хирург должен провести тщательную предоперационную оценку соотноше- ния пользы и риска от манипуляции, должным образом провести подготовку пациента. Пациентам с любым из перечисленных ниже состояний имплан- тация интраокулярной линзы не рекомендована, так как проведение хирургической операции по замене хрусталика может усугубить текущее состояние и такое вмешательство может быть связано с необоснованным риском ухудшения состояния органа зрения и может не улучшить зрительные функции пациента:

  - Рубеоз радужной оболочки

  - Кровоизлияние в сосудистой оболочке

  - Отслойка оболочек глаза

  - Диабетическая ретинопатия

  - Наличие разрыва задней капсулы

  - Обширный отрыв цинновых связок

  - Микрофтальм

  - Мелкая передняя камера

  - Повышенное внутриглазное давление

  - Неконтролируемая лекарствами глаукома

  - Катаракта, не связанная с возрастом

  - Выраженная потеря стекловидного тела

  - Выраженная дистрофия роговицы

  - Выраженная атрофия зрительного нерва

  - Выраженные изменения макулярной зоны

  - Дефекты цветового зрения

  - Острое воспаление

  - Рецидивирующее воспаление радужной оболочки или других оболочек глаза

  - Аниридия

  - Единственный видящий глаз

  - Сопутствующие общие заболевания, особенно некомпенсированные, такие как: диабет, гипертоническая болезнь, нарушения свертывающей системы крови, наличие воспаления в других органах и системах, прием некоторых лекарственных средств и др.

- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ИМПЛАНТАЦИИ

  - При неправильном обращении с ИОЛ возможно повреждение оптичекой и/или гаптической части линзы.

  - Выполнение имплантации ИОЛ сопряжено с определенным риском развития осложнений и нежелательных реакций, таких как: смещение ИОЛ, гифема, отек эндотелия роговицы, атрофия роговицы, атрофия радужной оболочки, выпадение радужной оболочки, отслойка оболочек глаза, выпаде- ние стекловидного тела, развитие макулярного отека, внутриглазная инфекция, гипопион, глаукома, аметропия и анизокория, зрачковый блок и др.

  - Возникновение непредвиденных обстоятельств и затруднений во время имплантации ИОЛ может увеличить риск развития осложнений и нежела- тельных реакций.

  - При определении возможности имплантации ИОЛ пациентам с сопутствующими глазными заболеваниями, необходимо рассмотреть возмож- ность использования других методик коррекции афакии и принять решение о необходимости имплантации ИОЛ при условии, что альтернативные методы лечения не дадут удовлетворительного для пациента результата.

  - Пациенты, которые имеют сопутствующую глазную патологию (дистрофию роговицы, выраженные изменения на глазном дне, глаукому и др.) могут не получить высокую или удовлетворительную остроту зрения после операции. В таких случаях врач должен заранее предупредить пациента, что в результате проведенной операции возможно получение низких показателей зрительных функций.

  - В некоторых случая могут потребоваться другие виды офтальмологических хирургических вмешательств, такие как: герметизация доступа, репозиция или замена линзы, пособие по поводу отслойки оболочек глаза и др.

  - До инкапсуляции ИОЛ пациентам необходимо соблюдать особую осторожность и режим с целью предотвращения децентрации линзы или ее дислокации.

  - Рекомендуется удалить остатки вискоэластика из передней и задней камер глаза.

  - Врач должен контролировать состояние имплантата и продолжать динамическое наблюдение пациента после операции.

- МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Не использовать не стерильные

  - Не использовать повторно

  - Не допускать повторной стерилизации

  - Не использовать после истечения срока годности

  - Не использовать, если целостность изделия или упаковки повреждены

  - Не хранить при температурах >45ºС или 110ºF

  - Не использовать жидкости кроме стерильных сбалансированных интраокулярных ирригационных солевых растворов

  - Линзы требуют аккуратного и бережного обращения во избежание повреждения поверхности оптической части или гаптического элемента

8.9	Имплантация ИОЛ требует высокого уровня хирургического навыка. Перед самостоятельным выполнением имплантации хирург должен принять

участие в качестве наблюдателя или ассистента в нескольких операциях и пройти как минимум один курс обучения по имплантации ИОЛ.

- ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

Все пациенты, которым предстоит имплантация ИОЛ, должны пройти полное передоперационное общее и офтальмологического обследование и необходимую подготовку. Кроме того, хирург должен заполнить и выдать пациенту Идентификационную карту, вложенную в упаковку, и проинструкти- ровать, что данную карту следует обязательного показывать всем офтальмологам, к которым пациент будет обращаться в будущем.

О побочных реакциях и явлениях, которые обосновано можно считать следствием имплантации ИОЛ, следует сообщать в ООО «НанОптика» (Россия) или к распространителям продукции компании.

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «НанОптика»

(ООО «НанОптика»), Россия,117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, к.1, эт.18, пом. XLIV, ком. 5.02

Место производства медицинского изделия:

ООО «НанОптика» ,Россия,124460,Москва, г. Зеленоград, пр. 4801, д.7, стр. 7 Телефон +7(495) 107-99-71

E-mail info@nanoptika.ru www.nanoptika.ru

- СРОК ГОДНОСТИ

Стерильность ИОЛ гарантируется при отсутствии повреждений упаковки и соблюдении правил хранения и транспортировки. Срок годности указан на наружной упаковке линзы. Все просроченные линзы следует возвращать в ООО «НанОптика» (см. ПРАВИЛА ВОЗВРАТА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ).

- ПРАВИЛА ВОЗВРАТА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Возврат или замена медицинского изделия ИОЛ НаноХрусталики осуществляется в соответствии с действующим законодательством России – законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" (с изменениями от 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30 декабря 2001

г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля 2006 г., 25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г.).

В случае возникновения проблем в использовании ИОЛ тщательно проверьте свои действия на предмет соответствия инструкции. Для проверки оснований для возврата или обмена производитель вправе произвести экспертизу изделия.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировать в интервале температуры от +0оС до +45оС и относительной влажности 30-50%.

Условия хранения – при температуре от +0оС до +45оС и относительной влажности воздуха 30-50%, избегая воздействия прямых солнечных лучей. Гарантийный срок сохранения стерильности – 3 года.

- УТИЛИЗАЦИЯ

ИОЛ, подлежащие утилизации, поврежденные ИОЛ или их части утилизируются как медицинские отходы класса Б в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «НанОптика» ,Россия,124460,Москва, г. Зеленоград, пр. 4801, д.7, стр. 7 Телефон +7(495) 107-99-71

E-mail info@nanoptika.ru www.nanoptika.ru

- СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА УПАКОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Использовать до Серийный номер

Код партии

Не использовать повторно!

Не стерилизовать повторно!

Не использовать при поврежденной упаковке!

Обратитесь к инструкции по эксплуатации

Простерилизовано паром

Не допускать воздействия солнечного света

Температурный диапазон хранения

Беречь от влаги